ZAPYTANIE OFERTOWE

„ Wykaszanie terenów i naprawa infrastruktury leśnych miejsc postojowych

na  Łódzkim Szlaku Konnym”

Nr ST/6/2015

- Termin składania ofert upływa w dniu  20 lipca 2015 o godz.15.00

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zapytania ofertowego zostanie wykonane w terminie 31.07.2015–30.09.2015r.

Zadanie I

Wykonanie prac naprawczych infrastruktury miejsc postojowych na Łódzkim Szlaku Konnym poprzez  wykonywanie następujących  czynności:

1) likwidacja z miejsc postojowych drobnych przeszkód,  w postaci opadłych gałęzi, powstałych w wyniku  warunków atmosferycznych,

2) zebranie i wywiezienie, zgodnie z ustawą o odpadach, śmieci z nw. miejsc,

Czynności pkt 1 i pkt 2 należy wykonać w 6 nw. miejscach postojowych w trzech terminach 31.07.2015 r. – 09.08.2015 r.,  21-28.08.2015 r.  i 21-30.09.2015 r.:

| Lp. | GMINA | NADLEŚNICTWO | LOKALIZACJA | WSPÓŁRZĘDNE | Powierzchnia m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koluszki | Brzeziny | Gałków Duży | N 51 44 07,17 E 19 41 30,00 | 379 |
| 2 | Zgierz | Grotniki | Szczawin | N 51 54 53,93 E 19 30 21,00 | 579 |
| 3 | Pabianice | Grotniki | Porszewice | N 51 43 30,04 E 19 18 09,57 | 401 |
| 4 | Ozorków | Grotniki | Sokolniki Las | N 51 57 56,75 E 19 21 16,67 | 579 |
| 5 | Przedbórz | Przedbórz | Reczków Stary | N 51 09 31,85 E 19 59 37,82 | 357,42 |
| 6 | Piątek | Grotniki | Witów | N 52 01 55,99 E 19 31 51,64 | 540 |

3) naprawa i uzupełnienie ogrodzenia miejsc postojowych z materiałów własnych Wykonawcy w 2 nw. lokalizacjach w terminach 31.07.2015 r. – 16.08.2015 r.:

| Lp. | GMINA | LOKALIZACJA | WSPÓŁRZĘDNE | Rodzaj prac do wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedbórz | Reczków Stary | N 51 09 31,85 E 19 59 37,82 | Wymiana słupów w dwóch odcinkach ogrodzenia na odcinku ok.25mb wraz z demontażem i ponownym montażem ogrodzenia. Słupy powinny być osadzone w metalowych kotwach wmurowanych w betonowe stopy |
| 2. | Koluszki | Gałków Duży | N 51 44 07,17 E 19 41 30,00 | Naprawa ogrodzenia – wymiana słupów na dł.ok 10mb wraz z demontażem i ponownym montażem ogrodzenia. Słupy powinny być osadzone w metalowych kotwach wmurowanych w betonowe stopy, montaż skobli |

Odtwarzane elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z drewna kl. C22, zabezpieczonego impregnatami chroniącymi przed pleśnią, sinizną i insektami oraz preparatami ogniochronnymi i grzybobójczymi.

Dopuszczalna wilgotność drewna 12% (+/- 2%).

Zadanie II

Wykoszenie trawy, chwastów i jednorocznych samosiejek oraz uprzątnięcie tj. wygrabienie i wywiezienie zgodnie z ustawą o odpadach,  z terenu  6 nw.  miejsc postojowych zlokalizowanych na trasie Łódzkiego Szlaku Konnego w dwóch terminach 31.07.2015 r. – 09.08.2015 r. i 21 – 30.09.2015 r.

| Lp. | GMINA | NADLEŚNICTWO | LOKALIZACJA | WSPÓŁRZĘDNE | Powierzchnia m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przedbórz | Przedbórz | Reczków Stary | N 51 09 31,85 E 19 59 37,82 | 357,42 |
| 2 | Piątek | Grotniki | Witów | N 52 01 55,99 E 19 31 51,64 | 540 |
| 3 | Pabianice | Grotniki | Porszewice | N 51 09 31,85 E 19 59 37,82 | 401 |
| 4 | Koluszki | Brzeziny | Gałków Duży | N 51 44 07,17 E 19 41 30,00 | 379 |
| 5 | Zgierz | Grotniki | Szczawin | N 51 54 53,93 E 19 30 21,00 | 579 |
| 6 | Ozorków | Grotniki | Sokolniki Las | N 51 57 56,75 E 19 21 16,67 | 579 |

- Zamówienie musi być wykonane łącznie przez jeden podmiot w ww. terminach.

- Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej są:

- cena 100 %

- Wykonawcy mogą kierować do Zamawiającego pytania dotyczące zapytania ofertowego na adres mailowy wsiodle@lodzkie.pl

- Wykonawcy składającemu oferty nie przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania od czynności Zamawiającego.

- Zamawiający może nie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej i unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyn.

- Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej powiadomi o  dokonaniu tej czynności Wykonawców którzy złożyli oferty.

…………………………….

(data podpis kierownika k. o.)