## Instrukcja wypełnienia tabeli dotyczącej sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych     w zakresie gospodarki ściekowej w 2012 r. ujętych w AKPOŚK 2010

Instrukcja dla poszczególnych kolumn tabeli sprawozdawczej

- kolumna (kol.) Nr 2; Należy wybrać z listy rozwijanej status aglomeracji

1- Aglomeracja jest aktywna

0- Aglomeracja jest nieaktywna (aglomeracja została usunięta bądź weszła w skład innej aglomeracji. W przypadku tego statusu w dalszej części tabeli sprawozdawczej należy podać jedynie numer uchwały rozwiązującej, bądź wcielającej ją w skład innej aglomeracji oraz 
w kolumnie 126 należy zapisać czy aglomeracja została usunięta, czy połączyła się z inną aglomeracją).

Brak sprawozdania- Aglomeracja mimo ustawowego obowiązku nie przekazała ankiety sprawozdawczej. W polu uwag (kol 126) należy zapisać jakie działania podjęto by uzyskać sprawozdanie

- kolumna (kol.) Nr 3; Należy wybrać z listy rozwijanej typ danych zapisywanych w danym wierszu

Aglomeracja z jedną OŚ – Dane w wierszu będą uwzględniały informacje z zakresu aglomeracji i oczyszczalni (dotyczy aglomeracji z jedną oczyszczalnią)

Wiersz aglo z wieloma OŚ- Dane w wierszu będą zawierały informacje z zakresu aglomeracji – (dotyczy aglomeracji z wieloma oczyszczalniami)

Wiersz OŚ w aglo z wieloma OŚ- Dane w wierszu będą zawierały informacje z zakresu oczyszczalni – (dotyczy aglomeracji z wieloma oczyszczalniami)

Uwaga: Aglomeracje z jedną oczyszczalnią ścieków należy zapisać w jednym wierszu. Aglomeracje z kilkoma oczyszczalniami ( i tylko takie ) uzupełniają dane dotyczące aglomeracji w wierszu pierwszym, a dane dotyczące oczyszczalni w wierszach kolejnych. 
W wierszu aglomeracji należy uwzględniając dane z wszystkich gmin wchodzących w skład aglomeracji – sprawozdania z danymi z gmin zapisane w kolejnych wierszach nie będą akceptowane.

- kolumna (kol.) Nr 4; Należy wpisać numer identyfikacyjny aglomeracji; został on nadany każdej aglomeracji ujętej w KPOŚK.

Uwaga: Aglomeracje umieszczone w załączniku 3 AKPOŚK 2010 nie wypełniają tej kolumny o ile ID nie zostało nadane im wcześniej.

- kol. Nr 8; Należy wybrać z listy rozwijanej symbol regionu wodnego, do którego należy dana aglomeracja i tak:

MW – Region Małej Wisły

GW – Region Górnej Wisły

SW –  Region Środkowej Wisły

DW – Region Dolnej Wisły

GO – Region Górnej Odry

SO –  Region Środkowej Odry

WT – Region Warty

DO – Region Dolnej Odry i Przymorza

Dniestr - Region wodny Dniestru;

Czarna Orawa - Region wodny Czarnej Orawy

Czadeczka - Region wodny Czadeczki

Morawa - Region wodny Morawy

Jarft - Region wodny Jarft;

Izera - Region wodny Izery,

Łaba i Ostrożnica - Region wodny Łaby i Ostrożnicy (Upa),

Metuje - Region wodny Metuje,

Orlica - Region wodny Orlicy;

Niemen - Region wodny Niemna;

Łyna i Węgorapa -  Region wodny Łyny i Węgorapy;

Świeża -  Region wodny Świeżej;

Ücker - Region wodny Ücker.

- kol. Nr 9; Należy wybrać z listy rozwijanej symbol dorzecza, do którego należy dana aglomeracja i tak: Wisła, Odra, Dniestr, Dunaj, Jarft, Łaba, Niemo, Pręgoła, Świeża, Ücker

- kol. Nr 12; Należy podać wartość RLM zgodną z AKPOŚK2010.

- kol. Nr 13; Należy wybrać z listy rozwijanej numer załącznika, w którym znajduje się dana aglomeracja w AKPOŚK2010 ( tj.: zał. 1, 2, 3).

- kol. Nr 14; Należy wybrać z listy rozwijanej grupę RLM zgodną z AKPOŚK2010:

0       -   grupa aglomeracji o RLM (  100 000

1       -   grupa aglomeracji o RLM w przedziale  ( 15 000   <  100 000

2       -   grupa aglomeracji o RLM w przedziale  ( 10 000    <  15 000

3      -   grupa aglomeracji o RLM w przedziale   (   2 000    <  10 000.

- kol. Nr 15-16; Należy podać numer aktualnego rozporządzenia (uchwały) ustanawiającego aglomerację oraz wartość RLM aglomeracji wg tego rozporządzenia.

- kol. Nr 17; Należy wybrać z listy rozwijanej grupę RLM zgodną z rozporządzeniem(uchwałą):

BC   -    grupa aglomeracji o RLM (  150 000

0       -   grupa aglomeracji o RLM w przedziale  ( 100 000   <  150 000

1       -   grupa aglomeracji o RLM w przedziale  ( 15 000   <  100 000

2       -   grupa aglomeracji o RLM w przedziale  ( 10 000    <  15 000

3      -    grupa aglomeracji o RLM w przedziale   (   2 000    <  10 000.

Uwaga: Proszę zwrócić uwagę na zmianę w grupie 0 – obecnie reprezentuje ona przedział RLM  ( 100 000   <  150 000

kol. Nr 18-21; Wpisać odpowiednie wartości.

Uwaga: Suma mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego oraz obsługiwanych przez tabor asenizacyjny i systemy indywidualne (kol. 19-21) nie może być większa od rzeczywistej liczby mieszkańców aglomeracji(kol. 18) – Należy zwrócić uwagę by wartości te się bilansowały. Jeżeli wartości się nie bilansują należy w kolumnie 41 oszacować ilość ścieków nieoczyszczonych.

Pod pojęciem systemy indywidualne, należy rozumieć przydomowe oczyszczalnie ścieków.

- kol. Nr 22; Należy podać liczbę przydomowych oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie aglomeracji

- kol. Nr 23-28; Należy podać długość sieci kanalizacyjnej w aglomeracji na koniec 2012 r., tak jak wskazują to poszczególne kolumny z uwzględnieniem podziału na dwie grupy:

- ogółem (kanalizacja tłoczna + ciśnieniowa + podciśnieniowa + grawitacyjna),

- natomiast w sąsiedniej kolumnie należy podać długość sieci grawitacyjnej uwzględnionej w kolumnie poprzedzającej.

Poszczególne długości sieci kanalizacyjnej należy podawać, nie uwzględniając długości przyłączy kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858).

- kol. Nr 32; Należy podać metody biorąc pod uwagę § 20 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984). Metody te mogą polegać na: intensywnym rozcieńczaniu, doborze odpowiedniego przepływu przy suchej pogodzie, ustaleniu pewnej dopuszczalnej liczby przelewów rocznie.

- kol. Nr 33-34; Należy podać długość wybudowanej w 2012 roku sieci kanalizacyjnej 
w aglomeracji; Uwaga: wartości te nie powinny uwzględniać kanalizacji deszczowej

- kol. Nr 35; Należy podać długość zmodernizowanej w 2012 roku sieci kanalizacyjnej w aglomeracji;

Uwaga: Pod pojęciem sieci zmodernizowanej, należy rozumieć odcinki sieci istniejących, na których dokonano działań poprawiających ich jakość, funkcjonalność lub żywotność.

- kol. Nr 36; Należy podać liczbę mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacyjnej w 2012 r.

- kol. Nr 37; Należy podać ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji. Uwaga: Wartość tę należy określić na podstawie pomiarów ilości ścieków doprowadzonych do oczyszczalni oraz szacunków ścieków nieoczyszczonych i oczyszczanych przez przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wartość kolumny nie może być mniejsza od sumy kolumn 38-41.

- kol. Nr 42-43; Należy określić udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych. Uwaga: Wartość tą należy określić na podstawie rozliczeń z odbiorcami usług kanalizacyjnych.

- kol. Nr 44-45; Należy określić udział ścieków pochodzących od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, biorąc pod uwagę liczbę łóżek noclegowych. Uwaga: Wartość tą należy określić na podstawie szacunku zużycia wody w obiektach turystycznych.

- kol. Nr 46-48;  Należy określić RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej w podziale na RLM mieszkańców, RLM przemysłu oraz RLM osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji

- dla mieszkańców korzystających (1 mieszkaniec = 1 RLM),

- dla osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji (przyjmuje się bazę noclegową tj. liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych na terenie aglomeracji 1 zarejestrowane miejsce noclegowe = 1 RLM),

- kol. Nr 49; Należy określić % RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej.

Uwaga: Wartość ta jest ilorazem sumy RLM Mieszkańców ,Przemysłu i Osób czasowo przebywających w aglomeracji - korzystających z sieci kanalizacyjnej przez RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.

kol. 49 = ((kol. 46 + kol. 47 + kol. 48)/ kol. 16 )*100

- kol. Nr 50; Należy określić jaki % RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej aglomeracja osiągnie w 2015 r.

- kol. Nr 51; Należy wpisać numer identyfikacyjny oczyszczalni. Został on nadany każdej oczyszczalni uwzględnionej w działaniach inwestycyjnych z KPOŚK.

Uwaga: Aglomeracje umieszczone w załączniku 3 AKPOŚK 2010 nie wypełniają tej kolumny o ile oczyszczalni numer ID nie został wcześniej nadany.

- kol. Nr 52; Należy wpisać nazwę oczyszczalni obsługującej aglomerację. Jeśli na terenie aglomeracji występuje więcej niż jedna oczyszczalnia ujęta w AKPOŚK 2010, liczbę tych oczyszczalni zapisujemy w wierszu z nazwą aglomeracji, a nazwy kolejnych oczyszczalni należy podać w następnych wierszach.

Przykład:

| Nazwa aglomeracji | Nazwa oczyszczalni |
| --- | --- |
| Kol. 5 | Kol. 52 |
| Ziębice | 2 |
|  | Ziębice |
|  | Henryków |

- kolumna (kol.) Nr 53; Należy wybrać z listy rozwijanej status aglomeracji

1-Oczyszczalnia jest aktywna

0-Oczyszczalnia jest nieaktywna (została usunięta bądź jest w trakcie budowy/projektowania)

Nie uzyskano danych z oczyszczalni – w kolumnie uwagi należy opisać dlaczego nie udało się uzyskać danych

- kol. Nr 54; Należy podać adres oczyszczalni ścieków zawierający aktualny numer telefonu kontaktowego.

- kol. Nr 55-58; należy wstawić nazwę odbiornika wg Atlasu hydrologicznego Polski

- kol. Nr 59-61; Należy podać wartości projektowe.

- kol. Nr 64; Należy podać projektową maksymalną wydajność oczyszczalni ścieków.

- kol. Nr 65; Należy podać średnią wydajność oczyszczalni ścieków. (wartość tą oblicza się na podstawie maksymalnego średniego tygodniowego ładunku zanieczyszczenia wyrażonego wskaźnikiem BZT5 dopływającego do oczyszczalni w ciągu roku (§ 4 pkt 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego Dz. U. Nr 137 poz. 984).

- kol. Nr 66; Należy określić % RLM korzystających z oczyszczalni ścieków komunalnych.

kol. 66 = (kol 65/kol 16)*100

- kol. Nr 69; Należy wybrać z listy rozwijanej symbol odpowiadający danemu rodzajowi oczyszczalni i tak:

B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków

non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków

PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥ 100 000 RLM,

non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków 
w zakresie usuwania N i/lub P,

PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM,

non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków 
w zakresie usuwania N i/lub P.

- kol. Nr 70; Z listy rozwijanej należy wybrać informację stwierdzającą, czy oczyszczalnia ścieków spełnia warunki załącznika 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984); jeżeli oczyszczalnia spełnia wymagania tego rozporządzenia, należy wybrać 1, jeśli nie spełnia – 0

- kol. Nr 71-80; Należy podać wartości średnich rocznych wskaźników w ściekach dopływających i odpływających do/z oczyszczalni. Wartości powinny być określone na podstawie pomiarów ilości i jakości ścieków prowadzonych zgodnie z § 4 i § 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984).

- kol. Nr 81-82; Należy podać wartości % redukcji azotu i fosforu

- Uwaga: Wartość (zmierzona, wyliczona) wymagana jest dla oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem biogenów.

- kol. Nr 83;  Należy wpisać skrót (skróty) rodzaju inwestycji zrealizowanych w roku 2012, tj.:

BN- wybudowano nową oczyszczalnię ścieków,

M- zmodernizowano oczyszczalnię ścieków,

MO- zmodernizowano część dotyczącą gospodarki osadowej,

R- oczyszczalnie rozbudowano ze względu na przepustowość,

RM- dokonano rozbudowy i modernizacji.

- kol. Nr 84;  Należy wybrać z listy rozwijanej skrót rodzaju planowanej inwestycji, tj.:

BN- budowa nowej oczyszczalni ścieków,

M- istniejąca oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania ze względu na przepustowość, lecz wymaga modernizacji ze względu na jakość odprowadzanych ścieków,

MO- istniejąca oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania ze względu na przepustowość, lecz wymaga modernizacji gospodarki osadowej,

R- istniejąca oczyszczania ścieków wymaga rozbudowy ze względu na przepustowość,

RM- istniejąca oczyszczalnia ścieków wymaga rozbudowy ze względu na przepustowość wraz  z jednoczesną modernizacją lub rozbudową części obiektów.

L- Planuje się likwidację oczyszczalni ścieków

- kol. Nr 85; Należy wpisać termin zakończenia inwestycji zapisanej w kol. nr 84 zgodnie z AKPOŚK2010,

- kol. Nr 86; Należy wpisać termin zakończenia inwestycji zapisanej w kol. 84 jeśli jest inny od zapisanego w AKPOŚK2010, lub jeśli planowana inwestycja nie została ujęta 
w AKPOŚK2010

- kol. Nr 87; Należy opisać przyczyny opóźnienia w realizacji inwestycji w stosunku do terminu zapisanego w AKPOŚK 2010 (jeśli występują).

- kol. Nr 91-99; Wpisać odpowiednie wartości dotyczące osadów ściekowych. W przypadku braku bilansowania się kolumn 91 z sumą 92-98 należy w kolumnie 126 podać przyczyny zaistniałej sytuacji.

- kol. Nr 100-103; Należy podać wielkość nakładów poniesionych na inwestycje w zakresie zbiorczych systemów kanalizacyjnych.

- kol. Nr 104-108; Należy podać wielkość nakładów poniesionych na inwestycje w zakresie oczyszczalni ścieków komunalnych.

- kol. Nr 109; Należy podać łączną wielkość nakładów poniesionych na inwestycje w zakresie zbiorczych systemów kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków komunalnych (suma kol. 100 i 104).

- kol. Nr 104-107; Należy podać wielkość nakładów poniesionych na inwestycje w zakresie oczyszczalni ścieków.

- kol. Nr 109-116; Należy zwrócić uwagę, by suma ilości nakładów poniesionych (kol. 109) równała się sumie źródeł pochodzenia tych nakładów  (kol. 110-116).

- kol. Nr 113; Należy wpisać skrót funduszu wybranego z podanych poniżej:

kol. Nr 113

POIiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

RPO – Regionalny Program Operacyjny

FS – Fundusz Spójności

ISPA – Fundusz ISPA

NMF – Norweski Mechanizm Finansowy

MFEOG – Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Phare – Fundusz Phare

ZPORR – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Jeżeli inwestycja była finansowana z kilku funduszy, wówczas w kolumnie Nr 117 należy podać obok nazwy funduszu, kwotę na jaką zostało udzielone wsparcie finansowe. W kol.  Nr 116 należy wpisać sumę całkowitego wsparcia udzielonego przez wszystkie fundusze.

Przykład:

| fundusze zagraniczne |
| --- |
| kwota | nazwa funduszu |
| kol. Nr 116 | kol. Nr 117 |
| 3 230 | FS – 2 500 ISPA – 730 |

- kol. Nr 118-122; Informacje wymagane dla aglomeracji z RLM ≥ 10 000 RLM

- kol. Nr 123; Z listy rozwijanej należy wybrać informację stwierdzającą czy wszystkie gminy wchodzące w skład aglomeracji przekazały dane sprawozdawcze

- kol. Nr 124; Należy wymienić imiennie gminy które nie przekazały wkładu do uzupełnienia sprawozdania z terenu aglomeracji oraz podać przyczyny braku przekazania tych danych.

- kol. Nr 126; Można podać dodatkowe informacje dotyczące aglomeracji i realizowanych na ich terenie inwestycji.

Uwagi ogólne:

Dokument AKPOŚK 2010 znajduje się pod adresem:

http://www.kzgw.gov.pl/pl/Krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych.html

- Proszę zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wprowadzanie danych. 
W niektórych kolumnach wprowadzono ograniczenia wartości liczbowych, bądź wpisanie informacji jest możliwe tylko z rozwijanej listy w danej komórce.

Działanie to zostało wprowadzone w celu uniknięcia ewentualnych błędów 
w momencie uzupełniania tabeli (prawidłowe wstawianie wartości liczbowych 
w wymaganych jednostkach), zachowanie prawidłowego formatowania tabeli 
np.: nie stosowania kropek tam, gdzie powinny być przecinki, nie wpisywania wartości tekstowych tam, gdzie powinny być wartości liczbowe).

- Uwaga! W przypadku kopiowania (zamiast ręcznego przepisywania) danych z innych dokumentów istnieje niebezpieczeństwo przeformatowania komórki formularza sprawozdawczego (a nawet zmiany jej wartości).

Pod tabelą wypełnioną zgodnie z niniejszą instrukcją niezbędnym jest podanie następujących informacji:

Imię, nazwisko, e-mail oraz numer telefonu osoby wypełniającej ankietę w urzędzie marszałkowskim

3. Uwaga wypełnioną tabelę należy zapisać w arkuszu kompatybilnym ze standardem EXCEL 2003 (rozszerzenie .xls)