Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są: przeglądy okresowe, naprawy bieżące, garażowanie                   i mycie ciśnieniowe oraz depozyt opon samochodów służbowych Zamawiającego,                        z podziałem na 2 części:

- Przeglądy okresowe i naprawy bieżące samochodów służbowych Zamawiającego wraz z zakupem części i materiałów eksploatacyjnych przewidzianych w ramach tych przeglądów i napraw.

Przedmiot zamówienia składa się z następujących usług:

- zapewnienie pierwszeństwa przyjęcia do serwisu

- czas wykonania naprawy – 48 godzin od zgłoszenia odliczając niedziele i święta oraz  niezależny od Wykonawcy czas na pozyskanie części zamiennych i materiałów,

- przegląd w dniu zgłoszenia,

- stosowanie części oryginalnych lub części zamiennych o jakości porównywalnej                                   z oryginalnymi zamiennikami i materiałów eksploatacyjnych,

- stosowanie jednolitych norm czasowych czynności serwisowych,

- 12 miesięczna gwarancja na wykonaną naprawę i zastosowane części zamienne.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów pojazdów wraz z materiałami eksploatacyjnymi (obsługa techniczna podstawowa OT) zgodnie z zaleceniami producenta,                w skład których wchodzi m.in:

- wymiana oleju z filtrami: oleju, powietrza, paliwa, jeśli jest zamontowany w pojeździe,

- wymiana oleju silnikowego,

- wymiana pozostałych płynów eksploatacyjnych, zgodnie z zaleceniami producenta,

- przeprowadzenie diagnostyki komputerowej i przejazd przez linię diagnostyczną,                    w zakresie przewidzianym przez producenta pojazdu dla danego przebiegu – określenie stanu technicznego pojazdu oraz ewentualnego zakresu niezbędnych prac przywracających sprawność techniczną.

AD 1 Wykaz pojazdów samochodowych Zamawiającego:

| Lp. | Pojazd |
| --- | --- |
| 1 | Ford Mondeo EL 256PX |
| 2 | Ford Mondeo EL 257PX |
| 3 | Ford Mondeo EL 258PX |
| 4 | Ford Mondeo EL 991VX |
| 5 | Ford Mondeo EL 992VX |
| 6 | Ford Mondeo EL 469WK |
| 7 | Ford Focus EL 1A311 |
| 8 | VW Passat EL 7771X |
| 9 | Ford Mondeo EL 789HL |
| 10 | Ford Mondeo EL 3380Y |
| 11 | Dacia Duster EL 681XE |
| 12 | Dacia Duster EL 683XE |
| 13 | Dacia Duster EL 798XC |
| 14 | Nissan Qashqai EL 114PH |
| 15 | Volkswagen Transporter EL 0790S |
| 16 | Mercedes Vito EL 6915M |
| 17 | Ford Focus EL 6696P |

- Świadczenie usług związanych z obsługą pojazdów samochodowych należących do Zamawiającego w zakresie:

    - garażowania do 24 szt. pojazdów samochodowych Zamawiającego w pomieszczeniu zamkniętym, ogrzewanym w okresie zimowym, dozorowanym całodobowo:

AD 2a Wykaz pojazdów samochodowych Zamawiającego:

| Lp. | Pojazd |
| --- | --- |
| 1 | Ford Focus EL 1A311 |
| 2 | VW Passat EL 7771X |
| 3 | Ford Mondeo EL 789HL |
| 4 | Ford Mondeo EL 3380Y |
| 5 | Dacia Duster EL 681XE |
| 6 | Dacia Duster EL 683XE |
| 7 | Dacia Duster EL 798XC |
| 8 | Nissan Qashqai EL 114PH |
| 9 | Volkswagen Transporter EL 0790S |
| 10 | Mercedes Vito EL 6915M |
| 11 | Ford Focus EL 6696P |
| 12 | Citroen C4 Cactus, PN 0709C |
| 13 | Nissan Leaf ACENTA, EL 9T150 |

+ 11 samochodów które Zamawiający ma zamiar wynająć w roku 2021.

- mycia ciśnieniowego pojazdów z użyciem preparatów myjących w terminie do 1 godz. od momentu zgłoszenia,

- depozytu opon pojazdów samochodowych Zamawiającego.

AD 2b i 2c Wykaz pojazdów samochodowych Zamawiającego:

| Lp. | Pojazd |
| --- | --- |
| 1 | Ford Mondeo EL 256PX |
| 2 | Ford Mondeo EL 257PX |
| 3 | Ford Mondeo EL 258PX |
| 4 | Ford Mondeo EL 991VX |
| 5 | Ford Mondeo EL 992VX |
| 6 | Ford Mondeo EL 469WK |
| 7 | Ford Focus EL 1A311 |
| 8 | VW Passat EL 7771X |
| 9 | Ford Mondeo EL 789HL |
| 10 | Ford Mondeo EL 3380Y |
| 11 | Dacia Duster EL 681XE |
| 12 | Dacia Duster EL 683XE |
| 13 | Dacia Duster EL 798XC |
| 14 | Nissan Qashqai EL 114PH |
| 15 | Volkswagen Transporter EL 0790S |
| 16 | Mercedes Vito EL 6915M |
| 17 | Ford Focus EL 6696P |
| 18 | Nissan Leaf ACENTA, EL 9T150 |

+ 11 samochodów które Zamawiający ma zamiar wynająć w roku 2021.

# Powyższe listy pojazdów Zamawiającego mogą ulec zmianie. W takim przypadku listy pojazdów będą aktualizowane bez konieczności aneksowania umowy.

# Zamawiający oczekuje, iż usługi wynikające z niniejszego przedmiotu zamówienia będą wykonywane w jednym miejscu tzn. w obrębie jednej posesji.

# Przedmiot zamówienia został opisany następującym kodem CPV: 50000000-6, 50112300-6